## Slide 1: 네트워크

## Slide 2: 네트워크와 인터넷
1) 네트워크란?
서로 연결된 장비들끼리 대화를 주고 받을 수 있도록 하나의 망을 형성하는 기술
2) 인터넷이란 ?
여러 개의 네트워크를 묶어서 서로 통신하고 정보를 공유하는 기술
하나의 프로토콜을 사용
익스플로러와 같은 웹 브라우저를 이용해서 통신한다.
3) 인트라넷이란?
내부의 네트워크. 회사나 단체 내 통신을 위한 네트워크
4) 엑스트라넷
기업의 인트라넷을 협력 회사나 고객에게 사용할 수 있도록 한 기술

## Slide 3: 네트워크 규모에 따른 정의
LAN(Local Area Network)
어느 한정된 공간에서 네트워크를 구성하는 것
자신을 포함하여 동일 네트워크들을 작은 범위로 구성하는 것
2. MAN(Metropolitan Area Network)
랜과 랜이 모여서 만든 통신망
한 도시 정도의 크기인 네트워크망
3. WAN(Wide Area Network)
장거리 통신망
맨과 맨이 모여서 만든 원거리 통신망
각 나라에 있는 다국적 기업의 지사끼리 연결된 망, 하나의 국가 망 정도의 크기

## Slide 4: 이더넷 - CSMA / CD
LAN의 구성 방식
CSMA / CD 방식을 통해서 다른 PC와 통신한다.
- CSMA / CD(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)의 약자
- 센서를 통해 pc들끼리의 충돌 여부를 감지한다.
- 네트워크 상에서 통신이 일어나지 않다고 판단되면 pc의 데이터를 네트워크에 실어 보낸다.
- 만약 충돌이 발생할 경우, 데이터를 기다렸다가 다시 보낸다.
- 15번을 보내도 충돌이 발생하면 데이터를 drop 한다.

## Slide 5: 이더넷 - 토큰링
LAN의 구성 방식
CSMA / CD 방식이 개발 되기 전에 많이 사용되었다.
- 하나의 네트워크에서 오직 하나의 PC만이 토큰을 갖는다.
- 토큰을 소지하고 있는 PC만 보내고자 하는 데이터를 보낸다.
- 데이터를 더 이상 보낼 게 없으면 다음 PC에게 토큰을 넘긴다.

## Slide 6: 이더넷 – 토폴로지 유형
링형
=> 장치들이 원형 체인 방식으로 연결되어 있으며, 데이터 전송을 위해 토큰을 사용한다.

## Slide 7: 이더넷 – 토폴로지 유형
2. 버스형
=> 하나의 통신 회선에 장치들을 연결한다. 데이터 목적지나 주소와 함께 버스에 연결된 모든 장치들에게 전송하면 데이터를 받은 장치들은 목적지 주소를 확인하여 자신에게 보내진 데이터 일 때 이를 받아들인다.

## Slide 8: 이더넷 – 토폴로지 유형
3. 스타형
=> 모든 장치들이 중에 위치한 한 장치에 연결되어 있는데, 데이터의 전달은 항상 중앙 장치를 통해 이루어진다.

## Slide 9: 맥 어드레스
Media Access Control의 약자이다.
2계층에서 서로 다른 장비를 구분하기 위한 주소체계다.
LAN카드에 확인할 수 있으며 48bit로 구성되어 있다.
앞의 24bit 제조회사에 대한 정보를 담은 주소이며 뒤의 24bit에 장비에 대한 고유 정보의 주소다.

## Slide 10: 맥 어드레스 활용
3. 프로젝트 비용 결정 요소

## Slide 11: 데이터 통신 유형
유니캐스트
현재 네트워크 상에서 가장 많이 사용된다.
프레임 안에 출발지와 목적지의 주소를 완벽히 알고 있는 경우 사용된다.
출발지에서 원하는 목적지까지 1 : 1로 통신이 진행된다.
2. 브로드캐스트
로컬 랜(브로드캐스트 도메인) 상에서 붙어있는 모든 네트워크 장비들에게 보내는 통신이다.
보통 목적지 주소를 확인하지 못했을 경우, 사용된다.
브로드캐스트 주소 : FFFF.FFFF.FFFF로 통용된다.
목적지 맥 어드레스를 알아내는 동작 ARP가 대표적인 브로드캐스트이다.
브로드캐스트 프레임을 받은 PC는 CPU가 모든 작업을 중단하고 해당 메시지부터 처리한다.

## Slide 12: 데이터 통신 유형
3. 멀티캐스트
보내고자하는 그룹 멤버들에게만 한 번에 보낼 수 있는 기능이다.
라우터나 스위치에서 이 기능을 지원해야 쓸 수 있다.

## Slide 13: OSI 7계층 프로토콜
ISO에서 네트워크를 7개의 계층으로 분류한 것
데이터의 흐름이 한 눈에 보인다.
문제가 발생 할경우, 순차적으로 해결 가능하다.
계층을 7개로 나누고 각 층별로 표준화 하므로 여러 회사 장비를 써도 네트워크에 문제가 없다.

## Slide 14: OSI 7계층 프로토콜 – 계층별 특징
물리 계층(비트)
전송에 필요한 두 장치 간의 실제 접속과 절단 등에 필요한 전송매체에 대한 절차, 규칙을 정의
2. 데이터 링크(프레임)
2개의 인접한 개방 시스템들 간에 신뢰성 있고 효율적인 정보 전송을 할 수 있도록 함
흐름 제어, 프레임 동기화 등이 목적
3. 네트워크 계층(패킷)
개방 시스템들 간의 네트워크 연결 관리, 데이터의 교환 및 중계
경로 설정, 트래픽 제어, 패킷 정보 전송
4. 전송 계층(세그먼트)
종단 시스템 간에 투명한 데이터 전송을 가능하게 함
전송 연결 설정, 데이터 전송, 연결 해제 기능

## Slide 15: OSI 7계층 프로토콜 – 계층별 특징
5. 세션 계층
송, 수신 측 간의 관련성을 유지하고 대화 제어를 담당
대화 구성 및 동기 제어
6. 표현 계층
응용 계층으로부터 받은 데이터를 세션 계층에 맞게, 세션 계층에서 받은 데이터는 응용 계층에 맞게 변환하는 기능
코드 변환, 데이터 암호화, 데이터 압축 기능
7. 응용 계층
사용자가 OSI 환경에 접근할 수 있도록 서비스를 제공함

## Slide 16: OSI 7계층 => TCP/IP 4계층