## Slide 1: 네트워크

## Slide 2: IP 주소의 특성
3계층에서 각 장비를 구분하기 위한 주소 체계
32 bit으로 구성되고 8자리 마다 점을 찍음 => 이것을 옥텟(octet)이라고 부른다.
각 옥텟마다 최대 255까지 표현 가능
할당 가능한 주소의 수가 2의 32제곱으로 42억개
하지만 증가하는 pc장비로 인해 부족현상이 발생, ipv6로 대체하는 중

## Slide 3: IP 주소의 특성
ip주소는 네트워크 부분과 호스트 부분으로 나눠진다.
네트워크 부분은 해당 주소의 네트워크 주소를 구분할 수 있는 영역을 의미
호스트 부분은 각 장비를 구분할 수 있는 영역을 의미
기존의 ip 주소는 5개의 클래스로 ip주소를 분류 해놓음
ip주소에서 맨 앞 주소는 해당 네트워크를 대표하는 주소
ip주소에서 맨 뒤 주소는 브로드 캐스트를 대표하는 주소

## Slide 4: IP 주소의 특성 - classful
클래스는 5개로 A, B, C, D, E로 구분되어 있음
A, B, C는 일반 사용자들에게 널리 통용되지만 D, E는 사용하지 않음
D는 멀티캐스 전용으로, E는 연구용으로 사용됨

## Slide 5: IP 주소의 특성 - classful

## Slide 6: IP 주소의 특성 - classful

## Slide 7: IP 주소의 특성 – classful 예제

## Slide 8: 서브넷 마스크
하나의 큰 네트워크를 사용자가 원하는 형태로 작게 나눈 것을 서브넷이라고 함
그렇게 나눠진 서브넷에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 서브넷 마스크를 사용한다.
서브넷 마스크는 1과 0으로 이뤄지며 2진법으로만 구분할 수 있음
1부분은 서브넷 마스크 부분, 0은 호스트 부분으로 구분한다.

## Slide 9: 서브넷 마스크
하나의 큰 네트워크를 사용자가 원하는 형태로 작게 나눈 것을 서브넷이라고 함
그렇게 나눠진 서브넷에서 네트워크 부분과 호스트 부분을 구분하기 위해 서브넷 마스크를 사용한다.
서브넷 마스크는 1과 0으로 이뤄지며 2진법으로만 구분할 수 있음
1부분은 서브넷 마스크 부분, 0은 호스트 부분으로 구분한다.

## Slide 10: 서브넷 마스크 예제

## Slide 11: 서브넷 마스크 예제

## Slide 12: VLSM (Variable Length Subnet Mask)
subnet의 길이가 서로 다른 여러 개의 subnet을 의미
subnet과 비슷한 개념으로 주소 길이에 차이를 두고 있음
효율적인 ip 주소 배분을 위해 활용

## Slide 13: CIDR (Classless Inter-network Domain Routing)
기존의 IP주소 체계와는 달리 Class 구조를 따르지 않음
32 bit 전체에 대해 network와 host를 재 정의 할 수 있음
기존 Class 기반 구조에 비해 주소 손실을 줄여줌
Routing Table을 줄여 packet Delay(트래픽 과부화) 를 줄임

## Slide 14: IP관련 프로토콜
ARP
=> PC장비가 수신자의 MAC주소를 알기 위해 사용하는 프로토콜
ICMP
IP는 신뢰성을 보장하지 않음
그러므로 네트워크 장애나 라우터 등의 에러에 대처 할 수 없음
해당 프로토콜을 통해 연결이 확립 되었는지, 에러가 없는지 확인 가능
IGMP
멀티캐스팅에 사용
멀티캐스트 그룹을 관리하는 라우터와 메시지를 주고 받으며 주소 정보를 확보