## Slide 1: 네트워크

## Slide 2: STP(Spanning-Tree Protocol)
2계층 장비 스위치에서 Loop를 방지하기 위한 프로토콜
네트워크에서는 가용성과 지속성이 중요함
그러므로 스위치에서는 기존의 회선이 파손 될 시 대비책(폴트 톨러런트)과,
스위치에서의 경로를 분산 시키는 방법(로드 밸런싱)을 사용하고 있음
STP는 이와 같은 조건에서 Loop를 방지하고. 경로를 분산하는 방법을 제시함

## Slide 3: Loop 발생의 가능성

## Slide 4: Loop 해결 전략
하나의 네트워크에는 하나의 루트 브릿지를 선정
=> 루트 브릿지는 다른 네트워크에서의 데이터를 제일 먼저 받고 전파함
Non – Root 브릿지에서 Root 포트를 선출
=> 루트 브릿지와 통신할 수 있는 포트는 선정하는 과정
각 세그먼트(회선) 마다 하나의 Designeated 포트를 선출
=> 차단 시킬 회선을 선정 할 때 사용

## Slide 5: 루트 브릿지 선정
각 스위치 마다 priority 값과 mac 주소를 갖고 있음
이 값을 합성하여 Bridge-ID를 생성
Bridge-ID 가 낮은 Switch가 Root Bridge로 선출

## Slide 6: 루트 포트 선정
Non-Root Switch에서 Root 포트 선출
다음 조건은 통해 하향식으로 선출
Path Cost가 낮은 포트가 선출
연결된 상대방의 Bridge ID가 낮은 포트가 선출
Port ID가 낮은 포트가 선출

## Slide 7: 네트워크란?
서로 다른 정보통신기기(서버나 클라이언트, 스마트폰)을 연결하는 기술
한 장비에서 다른 장비를 유, 무선 통신망으로 연결하여 정보나 자료를 전달하는 조직, 혹은 망을 의미함

## Slide 8: OSI 7 Layers, TCP/IP Layers 개요
OSI 7계층은 네트워크 전송 시 데이터 표준을 위해 정립한 개념
초기 여러 네트워크 망이 혼재되어 하나의 표준으로 지정한 것
하지만 실제 네트워크에서는 7계층으로 정확하게 분리 하지 않음
실제로는 TCP/IP 4계층으로 설계되어 있음

## Slide 9: OSI 7 Layers, TCP/IP Layers 개요 - 1계층
네트워크 장비들 간의 물리적인 연결을 담당하는 계층
상위층(데이터링크)으로부터 받은 데이터를 통신회선을 통해 비트 단위로 전송
케이블이나 연결 장치 등과 같은 기계, 전기적 항목들을 정하고 네트워크상의 두 노드를 물리적으로 연결시켜 주는 계층
Frame을 Bit Pattern으로 Encode하여 물리적 신호로 매체에 전송함

## Slide 10: 1계층에서의 주요 기술 - Ethernet
이더넷(Ethernet)
가장 광범위하게 설치된 근거리통신망 기술
CSMA/CD(이더넷의 동작방식)으로 주변 매체와 통신
모든 장치들은 케이블에 접속됨
해당 기술들을 통해 LAN을 형성

## Slide 11: 1계층에서의 주요 장비
허브(혹은 멀티포트 리피터)
포트가 여러 개 탑재되어 있고 한 포트로 들어온 데이터를 나머지 포트로 전송
입력된 신호를 증폭하는 기능이 있음(리피터)
플러딩 기능을 사용
충돌 제어 기능이 없음

## Slide 12: 1계층에서의 주요 장비
UTP케이블
커넥터와 함께 각각의 장비를 연결하는 데 사용한다.
조립 상태에 의해서 T568A와 T568B로 나뉘어 진다.
T568A로는 주로 서로 다른 장비들을 연결한다.
T568B는 주로 서로 같은 장비들을 연결한다.

## Slide 13: 1계층에서의 주요 장비
광케이블
주로 여러 광섬유를 묶어서 케이블로 제작
단일 경로(SINGLE – MODE) | 다중경로(MULT – MODE)
큰 정밀도 가격이 비싸다. 속도가 비교적 빠르다 | 정밀도가 상대적으로 떨어진다. 가격이 싼 편이다. 속도가 비교적 느리다.

## Slide 14: Static routing과 Dynamic routing의 장단점
 | Static routing | Dynamic routing
장점 | 네트워크 변화에 대한 대처가 빠름 | 관리자가 직접 경로 설정 => 경로관리 효율적
단점 | 주기적인 경로 계산 => CPU사용량 증가 | 네트워크 변화에 대한 대처가 느림

## Slide 15: RIP 정의
Hop Count를 Metric으로 사용하여 최적의 경로 선택
매 30 초 마다 Routing Update를 이웃 라우터에 전송
최대 16개의 hop지원 (16개가 넘는 정보는 삭제)

## Slide 16: OSPF 정의
Shortest Path First(SPF)알고리즘을 사용
Link – State routring protocol
RIP보다 큰 규모가 큰 네트워크에서 사용
비교적 자세한 제어와 관리 정보의 트래픽 절감

## Slide 17: RIP 과 OSPF의 차이점
 | RIP | OSPF
정보 전달 주기 | 30초 마다 | 새로운 장비가 추가 될 때마다
경로 결정 방법 | 지나가는 홉이 적은 쪽으로 | 빠른쪽으로
보내는 정보의 양 | 모든 라우팅 테이블 | 변경된 부분만 멀티케스팅
특징 | 최대 16홉까지 가능 | 사용자 선호에 따라 특정 라우터에 우선권 부여 가능

## Slide 18: Static routing 설정
각 pc에 ip 할당

## Slide 19: Static routing 설정
각 라우터의 serial, fastethernet port에 ip 할당
각 라우터에 static routing 실행

## Slide 20: Static routing 테이블 확인
각 라우터의 연결 상태 확인

## Slide 21: Static routing + default gateway
해당 Routing Protocol로는 저장 되지 않은 경로로 가는 방법 제시
모든 ip주소를 가리키는 방식

## Slide 22: Dynamic routing – RIP 설정
각 라우터의 serial, fastethernet port에 ip 할당

## Slide 23: Dynamic routing – RIP 설정
각 라우터에 RIP routing 설정
Classless의 형태로 ip를 설정 => no auto-summary

## Slide 24: Dynamic routing – RIP 라우팅 테이블 확인

## Slide 25: Dynamic routing – OSPF 설정

## Slide 26: Dynamic routing – OSPF 설정

## Slide 27: Dynamic routing – OSPF 라우팅 테이블 확인