## Slide 1: 네트워크

## Slide 2: Virtual LAN (VLAN)
하나의 스위치에 연결된 장비들은 모두 브로드캐스트 도메인 안에 포함
물리적으로 도메인을 나누려면 중계 라우터를 사이에 두고 2개의 스위치가 필요
하나의 스위치를 마치 여러 대의 스위치가 있는 것처럼 운영하기 위한 기술
하나의 브로드캐스트 도메인을 가상의 LAN 여러 개로 나눌 수 있음
스위치에서만 가능한 기능이며 라우터나 브릿지에서는 사용할 수 없음

## Slide 3: VTP (VLAN Trunking Protocol)
Trunking
여러 개의 vlan을 하나의 링크와 포트에 묶어서 전송 할 수 있도록 하는 기술
VTP
스위치들 간의 vlan정보들을 서로 주고받아 스위치들이 가지고 있는 vlan정보를 확인
VTP설정을 마치면 전용 서버인 VMPS를 통해 Query를 통해 vlan정보를 업데이트 함
종류는 크게 2가지로 dot1q, ISL이 있음

## Slide 4: VTP 종류(dot1q, ISL) 및 프레임 구별 방법
Native VLAN
기존의 프레임과 형태가 일치
특별한 능력은 없고 단지 설정에 의해서만 의미가 있음
2) dot1q (802.1Q)
IEEE에서 지정한 국제표준 방식
프레임의 마지막 부분에 4byte크기의 tag를 삽입한 프레임으로 변경
3) ISL
시스코 전용 프로토콜, ASIC라고 하는 칩에 의해 처리되므로 빠른 전송 보장
Encapsulation 과정에서 26byte의 ISL헤더와 4byte의 CRC 정보를 담은 새로운 프레임 생성

## Slide 5: VTP 설정 구성
VTP 서버 모드
Vlan을 생성, 삭제하고 이름을 바꿔 줄 수 있음
다른 클라이언트 스위치들에게 정보를 전달하고 관리함
모든 vlan에 대한 정보는 nvram에 저장하며 스위치가 꺼졌다 켜져도 손실이 없음
2) VTP 클라이언트 모드
Vlan 생성, 삭제, 수정 불가
상대방의 정보를 받고 자신의 정보를 보내는 것만 가능
vlan에 대한 정보가 nvram에 남지 않으며 전원이 꺼지면 모두 사라짐

## Slide 6: VTP 설정 구성
3) VTP 트랜스페어런트 모드(Transparent Mode)
자신의 vlan에 대한 생성, 삭제, 수정이 가능
서버로부터 정보를 받아 업데이트하거나 내부의 업데이트 소식을 알리지 않음
다른 스위치들끼리의 정보 교환을 위한 통로 역할

## Slide 7: VTP 메시지 형식
1) Summary Advertisement
VTP 서버가 자신에게 연결되어 있는 스위치들에게 5분마다 전달하는 메시지
Revision Number를 확인하며 각각의 vlan이 최신인지 아닌지 판단
2) Subset Advertisement
vlan의 구성이 변경 된 특정 스위치로부터 Advertisement Request를 받을 때 전송
변경된 내용에 대한 실질적인 내용이 담겨 있음
3) Advertisement Request
- 클라이언트가 VTP서버에게 위의 2개의 요청을 원할 때 사용

## Slide 8: Inter - VLAN
서로 다른 vlan을 하나의 라우터로 통신하는 기술
하나의 물리적인 인터페이스(포트)에서 여러 vlan을 라우팅하는 라우트-온-어-스틱을 사용함
보통 3계층 기능이 있는 스위치나 라우터 하나를 이용해서 통신
하나의 인터페이스에 있는 여러 링크들을 서브 인터페이스 라고 함